XXXX公司

通信网络解决方案建议书

SV8100

2009.2

目录

前言	4

第1章	概述	5

1.1 NEC公司简介	5

第2章	系统方案构造	10

2.1 项目背景	10

2.2 设计原则	10

2.3 XXXX语音通信系统建设方案	12

2.3.1 总体需求	12

2.3.2  XXXX语音通信系统解决方案架构及描述	12

2.3.3  XXXX语音通信系统配置说明	12

2.3.4  NEC 融合通信系统架构：	12

2.4 语音终端介绍	14

2.4.1  DT300系列数字话机	15

2.4.2	数字人工话务台	18

2.4.3	IP终端	18

2.5 话机总述	28

第3章	NEC 语音通信系统介绍	29

3.1SV8100 可信赖的SV8100 	29

3.1.1 系统功能	31

3.1.2 3.1.2 ACD功能	38

3.2NEC IP语音系统	42

3.2.1 NEC IP解决方案硬件概述	42

3.2.2 服务质量（QoS）	45

3.3 SV8100语音通信系统总汇	49

3.3.1 NEC SV8100总体介绍	49

3.3.2 VoIP通信网关	50

3.3.3 主要电路板	52

# 前言

本技术建议书（以下简称建议书）是根据XXXX公司提出的通讯网络需求编写的。本建议书是根据买方技术规范要求，结合NEC公司及NEC实验室多年来在通信业尤其是在专网通信领域的经验，本着节约买方投资，兼顾多种应用，充分面向未来发展的原则提出的。本建议书包括程控交换机系统、中继组网系统、多媒体信息系统及终端等设备。本方案建议采用NEC的SV8100作为语音交换平台，交换平台间通过中继作为连接手段，实现与公网的连接并实现全网图型化网络管理。考虑到今后通信业务的发展，本建议书所建议的所有系统均能平滑升级至将来基于融合网络的IP语音通信及基于Internet的客户服务呼叫中心应用，并支持灵活的IP分机功能。本建议书的文档包括NEC公司及NEC实验室介绍，项目概况，总体解决方案描述、交换系统介绍等主要部分。

本技术建议书版权由NEC公司所有。

# 第1章	概述

XXXX为满足日益增长的通信要求，结合目前通信系统情况及将来多媒体通信系统建设的要求，需建立内部语音及数据通信网络，以实现高效率语音传输、语音信箱、多媒体呼叫中心、多点分布式话音网络等多种业务合为一体的高效通信网络。NEC公司及NEC实验室基于丰富的通信领域经验及凭借高精尖的领先通信技术，提供丰富全面的多媒体通信系统解决方案，凭借NEC全面的产品线，完全有能力为XXXX通信综合网络提供全球领先的高效率多媒体通信系统，并保证系统的良好扩充性，建立语音通信、客户服务中心应用合二为一的高效通信系统，为今后系统的进一步升级做好充分的准备。

## 1.1 NEC公司简介

## 创始人：岩垂邦彦

## 1899年 ：东京与大阪之间的电话业务刚刚开通的时候……，有一个人，他深信电话具有无限潜力。于是，一切拉开了帷幕。他就是NEC的创始人岩垂邦彦，当时与美国的西部电气（WE公司）合资成立公司，是日本最早的合资公司。

## 1899年7月17日

## 成立日本电气株式会社。

## 新公司的方针为……「Better Products, Better Service」 「提供世界一流产品」 「开展具有责任心的售后服务」

## 这是发生在比“售后服务”这一概念获得普及还要早半个世纪时的事情。 当时，主要以进口为主营业务，并且拼命学习“技术”，同时，追求产品的品质，从而获得了「信任」。

1919年

成功实现市外交换机的国产化。 作为「电话机、交换机公司」，确立了自身品牌。

1928年

开发出第一台日本国产照片传送装置（即现在的传真机）。成立日本第一个质量管理部门，由于在将质量管理体系引进日本方面功劳显赫，于1952年获得了通信工业会颁发的第一项戴明奖（Deming Prize）。 从此之后，孕育出了众多的世界首发、日本首发的技术。

1959年

开发出世界第一台晶体管电子计算器。

1967年

利用微波通信技术，在日韩两国之间实现了超视距通信；1969年，又用该通信技术实现了巴西亚马逊河河口的Belem与上游Manaos之间、长达1500公里的通信。

1970年

开发出日本第一个人造卫星「大隅号」。

1972年

向全世界转播中日邦交正常化的盛况。日本电气成为了名副其实的「日本最具代表性的电气公司」。于是，日本电气正式开始放眼于全球。

1977年

「C&C宣言」：向全世界宣传「计算机技术」与「通信技术」的融合。

从「日本电气」转变为「NEC」，从「日本」走向「全世界」，然后是「宇宙」

1987年

开发出日本第一个大型地球观测卫星「桃1号」。

1991年

发现纳米碳管，预测了新物性的存在。

2002年

研制出世界上运算速度最快的超级计算机「地球模拟器」

2003年

开发出添加洋麻纤维（kenaf fiber）的生态塑料，同年研制出构成量子计算机的基本电路。

2004年

利用新开发的量子密码系统，成功实现了世界最长的150km单一光子的传送。在世界上首次确立混载DRAM技术。微软Xbox360、任天堂Wii也采用了此项技术 。

2007年

参与开发被誉为“自阿波罗计划以来最大规模的月球探测计划”——“环月卫星「月亮女神」”。

通过100多年的洗炼，NEC通过其创新的精神，已成为在IT、通讯、半导体领域著名的跨国公司。今后也将沿袭革新这一企业根基，为用户带来更多满意产品及服务。

## 1.2经销商资料

# 第2章	系统方案构造

## 2.1 项目背景

## 2.2 设计原则

鉴于XXXX现有网络基础情况及系统应用需求，本次语音网络建设主要考虑到节约投资，尽可能利用现有通信设备及通路，在此基础上建立基于成熟有效技术的话音通信网和多媒体酒店通信系统，同时能兼顾将来通信发展的要求。

当前系统建设目标是建立一个统一的综合性平台，通过统一的通信网络接入，实现功能丰富、自动路由、全透明传输、全面业务受理等一体化的处理与管理。同时，系统需要最佳的性能/价格比。主要的一些系统设计原则如下所列：

- 系统的先进性 － 采用国际最新的通信科技，使其在专网通信领域具有较高的水平。

- 功能的丰富性 – 系统应该具有丰富的通信应用功能，满足用户个性化的应用要求。

- 系统的可扩展性 － 扩充方便，设置修改灵活，操作维护简单，系统构筑时间短，能够适应业务的快速变化。

- 实用性－系统将充分考虑实用性，以用户的实际需求为出发点，充分满足 (用户) 使用方便、系统管理方便的原则。

- 系统的可靠性 － 可靠性、稳定性是本系统一个非常重要的设计原则，必须采取有效的手段，保证整个系统的可靠稳定运行，并充分做到7X24的全天候服务，达到电信运营要求水准，以最大限度的保护用户投资。

- 系统的共享性 – 充分利用现有各种系统的资源，充分利用电话传输以及数据IP网络，考虑节省长期运行成本。

- 规范性与开放性 － 能够与TCP/IP、Internet、酒店PMS系统、业务系统等直接或间接互联并集成合作。

- 系统的可维护性 – 在日常运行过程中，系统需提供对运行情况的监测和控制功能，从而保证系统的正常运行，强大的功能、友好的界面对系统进行维护是今后系统充分发挥效力的关键。维护系统是为了让系统更好的发挥功效。

- 系统的可管理性 － 提供统一的图形化管理工具，方便进行全面的管理。

- 系统的防灾难性 – 系统的设计应考虑完备的备份和灾难性事故后的系统恢复体系。

本方案建议的NEC通信系统方案充分考虑到多种细微因素，为XXXX提供高性能的通信系统，详细的方案介绍如下所述。

## 2.3 XXXX语音通信系统建设方案

### 2.3.1 总体需求

基于贵公司通信系统项目，需要      部模拟电话分机，      部数字话机，           个数字	E1中继及      模拟中继，能够实现常用通信功能。

### 2.3.2  XXXX语音通信系统解决方案架构及描述

采用SV8100机型,内置语音邮箱，数字中继Nx30路，用ISDN PRI信令及Nx4路模拟中继。

### 2.3.3  XXXX语音通信系统配置说明

详见配置清单

### 2.3.4  NEC 融合通信系统架构：

## 2.4 语音终端介绍

数字话机是NEC专门为对商业通讯环境而设计，适合使用在对语音及其他辅助相关功能要求较高，通过2线铜缆与语音系统连接，由媒体网关集中为终端供电的环境。

如上图所示，数字话机系列、门电话系列设备以及DSS人工话务台均通过2线铜缆与安装于语音系统内的数字分机板进行连接，由于采用专用数字信号与语音系统互联，数字话机具有以下特点：

- 语音功能丰富

- 为商业通讯中常用的呼叫保持、呼叫转移、三方通话、快速重拨、呼叫保持等功能提供固定配置的功能按键

- 所有型号数字话机均提供多个可编程按键，可根据用户需求定制相应的语音功能按键

- 语音质量高，话质清晰

- 抗干扰能力强

- 非常高的抗窃听能力和安全性

- 工作稳定，使用周期长

- 根据人体工程学设计，简单易用，提高员工工作效率

各个类型数字话机可以根据用户需求混合应用，最远安装距离为0.6公里，可以与下列数字分机板互操作：

| 数字分机板类型 | 中文名称 |
| --- | --- |
| CD-16DLCA | －16路 数字分机电路 |
| CD-8DLCA | －8路 数字分机电路 |

### 2.4.1  DT300系列数字话机

DT300系列数字话机是NEC专门为商业通讯环境而设计的新一代数字话机，采用系列IP话机一致的外观设计和按键布局。

DTL-12BT-1数字话机（将要发布）

该电话机为此系列的最高级产品，适合于更大范围的电话用户，

他们需要其桌面电话机具有更全面的性能。
DTL-12BT-1数字话机配置168x55 点矩阵大字符带夜光

LCD显示屏，提升员工的工作效率和舒适性，

安装角度可调节。

所有按键均有标识，便于使用，减少管理维护。

每个功能按键缺省显示英文功能名称标识，提供广泛的灵活性。免提、耳机和静音的LED指示灯让用户一目了然的了解当前的使用状态。

面板配置：

可编程键：			12个

软功能键：			有

菜单光标键：		有

LED讯息指示灯：	有（3色）

免提通话：			全工

夜光拨号盘：		有

客制化侧盖：		有

蓝牙：				有，便利的通讯方位调节

角度调节：			可进行4步灵活调节。

DTL-12BT-1数字话机可自动存储总共20个呼叫历史记录（包括呼入、呼出、未接来电），用户可以将呼叫历史记录加入快速拨号目录。

除了进入系统通讯录，DTL-12BT-1数字话机提供可存储12个号码的快速拨号目录，用于存储用户经常拨打的号码，单独的快速拨号应用可以减少对数字话机功能按键的占用。

DTL-8LD-1数字话机

话机面板设置：

显示屏幕（LCD):	168X55带夜光式点矩阵

可编程键：			DESI-Less （8 keys x 4 pages）

软功能键：			有

LED讯息指示灯：	有（3色）

免提：				全免提

夜光拨号盘：		有

客制化侧盖：		支持

角度调节：			4级调节（基座）LCD可动

168X55带夜光式点矩阵LCD显示屏，在任意时间状况下可以使用，提升员工的工作效率和舒适性，安装角度可调节。

所有按键均有标识，便于使用，减少管理维护

DTL-8LD-1数字话机设计为8 keys x 4 pages功能按键，每个功能按键缺省显示英文功能名称标识，提供广泛的灵活性。免提、耳机和静音的LED指示灯让用户一目了然的了解当前的使用状态。

DTL-32D-1数字话机

话机面板设置：

显示屏幕（LCD):	168X55不带夜光式点矩阵

可编程键：			32（24D+8LK)

软功能键：			有

LED讯息指示灯：	有（3色）

免提：				全免提

夜光拨号盘：		有

客制化侧盖：		支持

角度调节：			4级调节（基座）LCD可动

DTL-32D-1数字话机通过智能地使用SV8100系统功能,建立了更为复杂的电话技术。这通过DTL-32D-1数字话机的智能用户界面实现。DTL-32D-1数字话机LCD可在呼叫的各个阶段向用户提示该阶段的可用功能。这就不再需要记住复杂的功能代码或为常用电话功能分配按键。因此，任何用户可在任何位置通过分机用户界面来使用DTL-32D-1数字话机的电话功能。

DTL-6DE-1数字话机

可用作办公环境内的经济实用数字电话机，是该系列中
第一种该类带显示屏的电话机，其功能面板设置包括：

显示屏幕：			有（24字位x3行）

可编程功能键：		6个

软功能键：			有

LED讯息指示灯：	有（3色）

免提：				半免提

角度调节：			4级调节（基座）

本电话机最适用于需要普通电话功能之外功能并希望有免提功能的用户。

DTL-2E-1数字电话机

DTL-2E-1数字电话机是每个工作现场的理想终端设备，

同时是当代语音通信质量和多样性的体现。

以低廉的成本带您进入数字时代，

针对低端办公环境的经济形数字话机。

其功能面板设置包括：

可编程键：			2个

音量调节			有

LED讯息指示灯		有（3色）

免提：				半免提

角度调节：			4级调节（基座）

DTL-24D-1 数字电话机

该电话机为此系列的高级产品，适合于更大范围的电话用户，他们需要其桌面电话机具有更全面的性能。

可编程键：			24个

音量调节			有

LED讯息指示灯		有（3色）

免提：				全免提

角度调节：			4级调节（基座）LCD可用

通过智能地使用SV8100系统功能,建立了更为复杂的电话技术。这通过DTL-24D-1 数字话机的智能用户界面实现。

### 数字人工话务台

DCL-60-1话务台完全是数字式的，基于2线铜缆并通过数字分机板与交换机连接(<IP分机> 连接到IP分机)，主要应用于企业、酒店、园区通讯平台中，作为人工话务员的专用终端，使人工话务员快速、高效对打入电话进行处理转接。其主要功能有：

- 提供与呼叫有关的信息，使话务员能提供个人化的服务。

- 呼叫处理：有双音多频拨号键，呼叫处理按键，话务台状态和系统告警状态的指示灯

- 可依次处理来话呼叫。每一呼叫通路按键配两个状态灯。如将呼叫保留，则保留灯亮；如来话呼叫振铃时，则闪烁。

- 预置／可编程功能：有60个功能按键，为可编程按键。预置按键用来处理呼叫和控制话务台，编程按键是用显示控制，以及系统功能的获取。

- 中继群选择：可定义相应的中继按键，可以选择预先指定的中继，这些按键配有显示灯，用以显示中继的状态进行控制。

- DSS(选购件)选择台是话务台的附件。它是用插塞插入主话务台的独立单元。选择台有灯和按键，它们相应于系统中的分机号码，并为话务员提供分机号码的忙／闭状态的显示。单按键呼叫每一分机，而无需拨号。

### IP终端 （DT700系列）

SV8100的DT700系列IP电话机能把其便捷的功能带入您的桌面系统。DT700系列IP产品包括2键、6键、12键和24键及32键和其他先进的电话机。DT700系列（除ITL-2E-1）话机配备有一个大型显示屏和多个可编程功能键。
DT700系列电话机可以用做符合工业标准的SIP 电话机、NEC SV8100 SIP 通信解决方案的内部终端设备以及传统的IP 电话机。这款话机易于升级，能为您的投资提供有效保护；同时，它还在不同设备间实现了功能透明，从而降低了复杂性，而其支持基于存在的解决方案的特性更为其平添风采。可提供高品质语音及众多功能的SV8100  IP电话机是实现融合语音与数据网络所有潜能的根本。SV8100的DT700系列电话为SIP兼容设备,它不但具有高端IP终端的所有特性和功能,而且价格更具有竞争力。

NEC IP智能终端将NEC SV8100通信管理器丰富的功能直接引入到企业的通讯系统中，包括常规的DT700系列IP硬件话机、IP软件电话以无线蓝牙IP电话等。

NEC DT700IP电话能在单个使用方便的终端上提供所有通信工具的功能，它是将IP技术、多种功能和出色音质与经典电话机的人类工程学的简单性紧密结合的终端。

作为NEC专业产品线的一部分，这些品质一流的IP电话具有IP和电话的全部功能，为您带来融合的数据及语音IP的通信体验。除了设计上的改进之外，这些终端还能提供高分辨率、可调节色彩或灰色屏幕、宽带音频、出众的铃音质量、蓝牙无线技术的自由和连通性，以及支持任何基于web的业务应用的功能。
  IP终端通过企业的数据网络平台进行部署，媒体网关上配置相应的IP板卡为IP电话终端提供登录、注册和语音处理，如下所示：

- PZ-32/64/128IPLA以太网控制板：IP电话登录、注册以及控制信令

- 完成IP语音和传统语音之间的媒体编解码转换，单板支持并发32/64/128语音编码处理

安装于 CD-CP00的PZ-32/64/128IPLA以太网控制板提供标准的10/100Base-Tx以太网端口连接到客户局域网，并根据客户网络配置相应的IP地址。

IP板卡的类型需要根据用户IP终端的数量和分布位置进行设计，需要考虑的因素包括：

－IP电话、模拟、数字话机各个类型话机的数量

－中继数量和和话务量

－是否采用IP语音加密及加密算法

－IP传真和Modem Over IP

－网络区域设计和IP语音编码选择

－网络带宽和QoS状况

PZ-32/64/128IPLA以太网控制板可以为IP终端的注册和语音处理提供负载均衡、冗余容错的备份机制，提高IP通讯平台的可靠性。

DT700系列IP硬件话机

NEC  硬件IP电话拥有与LAN连接的10/100Base-T以太网连接，设计用于在桌面提供融合通讯体系结构。NEC IP电话拥有数字话机拥有的所有性能，包括多通道、可编程通道/功能按键、LCD显示（ITL-2E-1话机不支持）、以及具有自动回音消除能力的内置扬声器电话。

NEC DT700系列话机具有高、中、低各种档次的型号供用户选择，用户可以根据功能应用的需求进行灵活选择。

NEC的DT700系列IP电话具备您的员工所需的一切通话处理功能，将您的企业与基于IP的网络相互连接。只需通过一个简单的10/100兆以太网连接，这种功能强大的电话就可以同您的局域网紧密集成。依托这一连接，企业得以融入语音数据融合通信的潮流之中。NEC的DT700系列产品操作十分简单。一旦推出新的特性及功能，您仅需新的软件就可对其进行升级。由于它们只需要一个单一以太网连接，建筑物内的布线也得到极大简化。

ITL-2E-1 IP电话：

ITL-2E-1 IP电话是入门级的低端IP话机，未配置显示屏，

话机已固定配置8个功能按键：

可编程键：			2个

LED讯息指示灯：	有（3色）

免提：				全免提

网络接口：			10/100BASE-T:2端口

馈电：				PoE(IEEE802.3af）或交/直流适配器

编码方式：			G.711/G.729a

角度调节：			4级调节（基座）

ITL-12D-1 IP电话：

IP话机作为低端IP话机，配置224x96全夜光灰度点阵的LCD显示屏和双向扬声器，话机固定配置为：

可编程键：			12个

弹性功能键：		有

LED讯息指示灯：	有（7色）

免提：				全免提

网络接口：			10/100BASE-T:2端口

馈电：				PoE(IEEE802.3af）或交/直流适配器

开放式XML接口：	支持

编码方式：			G.711/G.729a、G.722

角度调节：			4级调节（基座）LCD可动

ITL-12D-1 IP电话是新一代的商务入门级 IP 电话。 它提供两个 10/100M 以太网口，可以配置成交换或路由模式。并且内置 DHCP 模式, 有高质量、全双工的带回声消除的免提喇叭，提供耳机插孔、消息等待提示及更大的内存以供扩展。ITL-12D-1 IP电话支持 G.711/G.729a、G.722语音编码。

ITL-24D-1 IP电话：

话机使用直观且创新的用户界面，提供高级功能组合。

话机可提供电话、快速拨号、呼叫记录及会议等功能。

显示屏幕：			224x96全夜光灰度点阵

可编程键：			24个

弹性功能键：		有

LED讯息指示灯：	有（7色）

免提：				全免提

网络接口：			10/100BASE-T:2端口

馈电：				PoE(IEEE802.3af）或交/直流适配器

开放式XML接口：	支持

编码方式：			G.711/G.729a、G.722

角度调节：			4级调节（基座）LCD可动

ITL-24D-1 IP电话，是适用于IP-PBX系统，具有先进功能和用户友好界面的IP数字专用电话机，具有24个外线键、扬声器，大型、易识别的显示灯在有呼叫进入时会亮起，灯的颜色显示了来电的类型，安全锁按键则更好地增加了它的安全性。

ITL-32D-1 IP电话：

可编程键：			32（24D+8LK)个

弹性功能键：		有

LED讯息指示灯：	有（7色）

免提：				全免提

网络接口：			10/100BASE-T:2端口

馈电：				PoE(IEEE802.3af）或交/直流适配器

开放式XML接口：	支持

编码方式：			G.711/G.729a、G.722

角度调节：			4级调节（基座）LCD可动

客制化侧盖：		支持

话机配置224x96全夜光灰度点阵LCD显示屏和全双工扬声器电话，具有自动回波消除功能－声波谐振腔，提高音质。

所有按键均可做标识，便于使用，减少管理维护，每个功能按键可以提供广泛的灵活性。免提、耳机和静音的LED指示灯让用户一目了然的了解当前的使用状态。

ITL-8LD-1 IP电话：

显示屏幕（LCD)：	224x96全夜光灰度点阵x2

可编程键：			DESI-Less（8 keys x 4 pages）

弹性功能键：		有

LED讯息指示灯：	有（7色）

免提：				全免提

网络接口：			10/100BASE-T:2端口

馈电：				PoE(IEEE802.3af）或交/直流适配器

开放式XML接口：	支持

编码方式：			G.711/G.729a、G.722

角度调节：			4级调节（基座）LCD可动

客制化侧盖：		支持

DESI-Less（label-free）功能提供了直观且易操作的按键界面，所有按键均有英文标识，便于使用，减少原有纸纸标签的管理维护。

ITL-8LD-1 IP电话 可具有3种呼叫历史记录，分别是呼入、呼出和未接来电呼叫日志，每个呼叫历史记录最多可存储20条记录，用户可以将呼叫历史记录加入快速拨号目录。

除了进入系统通讯录，ITL-8LD-1 IP话机提供可存储系统和个人号码的快速拨号目录，用于存储用户经常拨打的号码，单独的快速拨号应用可以减少对数字话机功能按键的占用。

ITL-320C-2 IP电话：（将要发布）

显示屏幕（LCD)：	5.7英寸TFT QVGA 16位彩色夜

光触摸屏

弹性功能键：		有

LED讯息指示灯：	有（7色）

免提：				全免提

网络接口：			10/100BASE-T:2端口

馈电：				PoE(IEEE802.3af）或交/直流适配器

开放式XML接口：	支持

编码方式：			G.711/G.729a、G.722

角度调节：			4级调节（基座）LCD可动

客制化侧盖：		支持

超大触摸显示屏，使您的操作更加方便快捷。

对 XML 的支持，这意味着从客户本身对 XML 话机应用是以其自身固有的分层格式进行存储和查询的。这一革命性的新技术为功能操作界面的存储和应用的开发提供了更好的架构和更好的性能，也得到了市场的广泛认可和应用

话机侧面板可以做多种选择，根据您不同的需要，做灵活的变更 .

NEC桌面应用套件

NEC桌面应用套件提供给话务台更多的能力和控制，来实现搜索内部和外部地址簿、将一个主叫的email地址加入到 email应用服务，以及显示呼叫的主叫详细信息。Softconsole 支持IP 以及NEC SV8100的数字话机协议 (DCP) ，为用户提供满足他们需求的一种全新解决方案。NEC桌面应用套件是专为NEC IP 话务控制台提供的一套应用，IP 连接同时支持达到高质量的VoIP通信 以及话务台配置及管理应用。

IP软电话（将要发布）

NEC IP软电话（IP Sofphone）是一个安装在客户桌面PC或笔记本电脑上的软件 应用，可以使用户登录接入IP语音服务器的主要功能。软电话的屏幕图形界面支持那些可以增强员工产出的呼叫控制和性能。

采用新一代的NEC IP软件电话，流动办公人员就可以通过自己的PC屏幕获得 先进的NEC呼叫处理能力，与其身处办公室依靠NEC SV8100SV8100得到的功能同样强大。无论他们身在何方，障碍不再存在。对于来话者来说，IP软件电话用户将永远身处办公室。

在登录到IP语音服务器后，运行IP软件电话的笔记本电脑或桌面PC接管了用户在NEC IP语音系统上所连接的话机的控制功能，继续为用户提供一系列丰富的呼叫处理功能。这些功能包括主叫号码显示、呼叫应答、保留、挂机、呼叫转接、电话会议、快速拨号、目录访问、多线路显示等等。

NEC IP软件电话为您提供了强大的基于笔记本电脑或桌面PC的通信控制，一切管理都可 通过易于理解的图形化屏幕界面进行，支持呼叫控制和相关功能，可有效提高员工的生产率。

- 多呼叫显示

- 主叫信息显示

- 呼叫发起和应答

- 挂机、保留、呼叫转接和电话会议

- 功能按键实现快速拨号与发送所有呼叫

- 留言等待指示

- 拨号面板

- 最后号码重拨

- 支持Microsoft Windows 2000/XP操作系统

- 强大的集成化H.323音频组件，提供先进语音性能

- 支持LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）目录访问协议客 户端应用

- 可选两种用户界面

－Callbar方式（将控制窗口显示话机的功能键）

－话机外观视图（物理话机的真实图像）

- 帮助验证通过电脑连接的摄像头，可以进行视频通话

通过与运行于IP语音服务器上的IP解决方案软件的协作，IP软件电话将灵活、全面的电话功能同使用便利性及屏幕显示直观性合二为一。IP软件电话有两种显示模式可供选择，一种是采用仿真物理话机外观的模式，在屏幕上有拨号面板和可编程按键，从而为用户提供了一个熟悉的数字或IP电话界面。

另一种则采用了Microsoft Windows的窗口设计风格。由于这些界面与功能都如此熟悉，使用者只需要很 少的培训，甚至根本无需培训即可掌握其使用方法。

多种登录和控制连接方式

IP软件电话的网络连接具有很大的灵活性，可以提供多种登录和控制连接方式：

| 网络连接方式 | 工作方式建议说明 | 应用环境 |
| --- | --- | --- |
| 独立工作方式 | 安装IP软电话的笔记本电脑经由VPN通过Internet接入登录NEC IP语音服务器，直接通过笔记本电脑完成IP语音编解码处理，直接使用计算机声卡和麦克风实现通话 | 使用ADSL/LAN等宽带接入Internet或企业内部的远程办公室，IP网络带宽和质量满足一定QoS服务质量要求 |
| 控制信令/语音通道分离模式 | IP 软电话在通过拨号或 VPN 登录NEC IP语音服务器的同时，通过IP网络传递控制信令，通过PSTN传输语音通道，实现传统电话质量的语音连接 | 使用拨号或VPN接入企业内部的远程办公室，IP网络带宽和质量无法满足相应的QoS要求 |
| 登录服务器控制IP/数字话机 | IP 软电话在企业内部数据网络平台，登录控制桌面的数字电话或IP电话，语音通道继续通过数字或IP电话实现，IP软电话实现话机状态监控和控制的共享控制功能 | 通过IP软电话操作桌面的数字/ IP话机，提高员工工作效率，实现更丰富的语音功能 |
| 登录控制IP话机 | IP 软电话在企业内部数据网络平台，通过输入IP电话的IP地址，登录控制IP话机，语音通道继续电话实现，IP软电话实现话机状态监控和控制的共享控制功能 | 通过IP软电话操作桌面的 IP话机，提高员工工作效率，实现更丰富的语音功能 |

## 2.5 话机总述

DT700、DT300系列话机针对PBX软、硬件开发的终端设备，属于PBX通信系统中的一部分。除了能实现普通电话机正常传递语音话路外，其还具有数据处理能力跟PBX的核心处理、数据处理总线单元建立通信从可以获取、发送指令及信息，既然能建立通信那么就可以反馈出PBX的应用状态、使用情况等信息，可以更改应用状态等功能。在这个基础上各个厂家根据功能使用的要求进行开发推出多款满足不同层次应用数字话机。比如：标准型、舒适型、24键、12键、直选台等等。

编程操作：调试PBX，更改程序设置等。

状态显示： 可以显示分机及中继的使用状态。

快捷键： 可以将一些复杂或常使用的功能，设置成单键启用。

发送信息： 可以发送留言或数据信息。

使用功能： 方便的实现 三方通话、会议、免打扰、广播等PBX具有的功能。

总之该话机就是配合PBX将PBX所能提供的特殊功能发挥到最大化，实现高舒适性、高效率、高品位的办公通信。

# 第3章	NEC 语音通信系统介绍

## 3.1 SV8100 可信赖的SV8100

NEC SV8100使得企业可以获得融合网络的强大动力并将其应用于工作中。得益于坚实的SV8100的强大功能，充分证明企业无须彻底更新其现有网络资源即可利用功能强大、产出率高且节省成本的IP电话技术——企业只需简单的重新构思它们。

NEC SV8100是一种高质量、高性能的语音设备，具有大容量呼叫处理能力以及联络中心功能。它支持广为采用、可实现众多的NEC和第三方应用的应用编程界面。该软件旨在针对各国特殊的网络要求，为您的企业提供更进一步的通信和应用创新。

灵活性

NEC SV8100借助可以和现有的NEC EX交换机相结合的连接协议（ASPILA-NET)，为大中型企业提供了更强的灵活性，从而创造出不论现在还是将来都能够满足企业独特需要并且保护其现有投资的网络。该软件在多协议网络上实现应用，因此一旦必要，您可以随时随地过渡到融合网络。它提供强化的分布式网络功能，所以您完全可以将应用扩展至企业的边缘。NEC SV8100提供强化的分布式网络，它基于标准并可向其它通信装置扩展。

可扩展性

NEC SV8100为新型NEC媒体服务器提供了强大功能，能支持同一个系统上多达 512(包括IP）的用户。它能提供智能化的呼叫处理能力。客户能够以较高的性价比可靠地扩大单一的网络以支持大型总部，也可以缩小网络以支持最小型的远程办公室。该系统支持多达8位数的统一拨号计划。

可靠性

NEC SV8100凭借可靠性和功能方面数十载丰富经验进军IP电话领域。为企业提供了最高水准的业务连续性。总的来说，NEC SV8100能提供极高的可靠性。

### 3.1.1 系统功能

功能清单

本节简单列举了 NEC SV8100 系统功能、话务台功能、话机功能和其它功能。

系统功能

| CPU数据备份 | 外线保留 | 紧急呼叫话务台 | 留言提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授权密码 | 代接 | 热线 | 一部分机多个号码 |
| 缩位拔号 | 会议插接 | 保留音乐 | 连接广播系统 |
| 自动路由选择 | 插话 | 寻线跳号 | 长距离分机 |
| 外线分组 | 服务等级 | 重拔 | 转接 |
| 会议电话 | 日夜等级区分 | 分机锁定 | 夜间服务 |
| 远端维护管理 | 弹性编码 | 个人专线/部门专线 | 自动来话分配 |
| 自动电路侦测 | 外线直拔分机 | 优先呼叫 | 详细记录系统（SMDR） |
| 寻线组 | 区分振铃 | 定时提醒 |  |
| 来话前转 | 免打扰 | 忙线预约 |  |

话务台功能

| 来话转接 | 限制分机拔特定内线 | 呼叫特定话务台 | 中继线示忙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔离通话 | 限制分机拔特定中继线 | 回叫话务台 | 分机电话前转控制 |
| 话务台插话 | 限制分机拔长途 | 话务台互转 | 外线连接转接 （Serial Call） |
| 话务台控制 |  | 定时提醒 |  |
| 限制分机发话 | 分机忙灯显示及单键转接 |  | 限制分机受话 |
| 优先分机服务 | 重拔 | 来话显示 | 话务台代拔中继线 |
| 通话保留 | 夜间服务切换控制 | 分机状态显示 | 话务台代取中继线 |
| 强制释放 | 话务台听筒 | 会议电话建立 | 分机免打扰设定 |
| 缩位拔号 | 耳机并用 | 分机号码索引 | 分机信息留言控制 |
| 自动拔号 |  |  |  |

数字话机功能

| 授权密码 | 个人专线 | 会议电话 | 寻线选组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来话转接 | 振铃音选择 | 免提听筒拔号对讲 | 话中插接 |
| 来话保留 | 主管秘书功能 | 免提听筒应答 | 插话 |
| 来话显示 | 建立两个分机号码 | 保密电话 | 外线预约 |
| 数字话机多通话回路 | 缩位拔号 | 末码重拔 | 忙线预约 |
| 忙线辨识 | 自动拔号 | 来话前转 | 分机号码索引 |

一般话机功能

| 授权密码 | 缩位拔号 | 外线保留 | 会议电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来话转接 | 忙线预约 | 代接 | 重拔 |
| 来话保留 | 来话前转 | 热线 | 寻线组 |
| 话中插接 | 来电显示 |  |  |

其它功能

- 数据通信功能

- 组网功能

- 呼叫中心功能

- 语音信箱功能

- 酒店应用功能

常用功能简述

CALLER ID 来电显示：

- 兼容FSK和DTMF两种格式的信号

- 主叫号码可做任意次转接，而不会丢失。

- 在浏览临时存储的来电显示信息时，用户可以将这个号码转移到集中电话簿。

- 系统可以根据接收的来电显示信息拒绝特定的呼入电话，像“黑名单”一样。

- 基于来电显示的弹性振铃，当系统接收到带有来电显示的呼入电话后，系统将这个呼入电话转移到预先设置的分机或振铃组，并送出特殊的振铃音。

AAP/ARS路由选择（AAR/ARS Partitioning）：

- 在一个NEC SV8100系统内可分成多组用户，提供自动路由迂回（AAR）和自动路由选择（ARS）服务。为不同用户组分别提供路由处理。

AAP数字变换（AAP Digit Conversion）：

- 将用户所拔某个公司网电话号码，变换为专用网电话号码。然后通过专网接通呼叫，从而显着节省长途电话费。

缩位拔号（Abbreviate Dialing）：

- 提供存贮号码表，使终端用户可用较少的按键次数来打常用或紧急电话。系统最多可提供2000个缩位拔号号码。

- 背景音乐（BGM）功能，即可用专用电话机的扬声器播放音乐，音乐声源由用户自备。分机用户在空闲时，激活背景音乐功能，可收听音乐。

- 强插（Barge In）：本功能允许分机用户强插进入另一个分机的电话，包括会议电话。本功能在通话分机和强插分机之间建立了一个会议类型的通话方式。使用强插功能，用户可以立即得到正在电话通话中的同事的信息。

- 系统有两种强插方式，监听（不讲话）方式和语音方式。使用监听方式，插入者可以听到其他分机的谈话，但不能参与进去。使用语音方式，插入者即可以听到其他分机的谈话，又可以参与到谈话当中。

话务员接发选择分机

（Attendant Direct Extension Selection With Busy Lamp Field）：

- 允许话务员按键来选择分机号码，而不必拔号。忙灯区批示每个分机的忙/闲状态。

话务员插入（提供呼叫）（Attendant Intrusion （Call Offer）：

- 允许话务员插入正在通话的一个数字话机或模拟话机，为其建立一个新呼叫或提供消息。

授权密码（Authorization Codes）：

- 允许话音终端用户提高话音终端的设备限制级别（FRL），以接入限制级别之外的服务。

自动路由选择（AAR）（Automatic Alternate Routing）：

- 提供专用网内呼叫（连接中继呼叫）的路由迂回。这一功能建立了路由（中继群）调用清单的路由方式，该系统可用以完成一个呼叫。每种路由方式有一个第一选择（最直接路由）中继群和多达三个迂回中继群供选用。

自动回呼（Automatic Callback）：

- 话音终端用户呼叫一个分遇忙挂机后，交换机会在被叫分机空闲时自动接能呼叫。

自动呼叫分配（ACD）（Automatic Call Distribution）：

- 允许入中继呼叫、本地话音终端呼叫和话务员接通呼叫接于一组话音终端中最空闲的终端上。这一功能可为接到大量相似呼叫的部门提供经济的选择。

自动路由选择（Automatic Route Selection）：

- 将呼叫按照最合适的路由（一般是用户确定的最经济的路由）接入公用网。

自动叫醒（Automatic Wakeup）：

- 允许话务员或话机使用者为某一分机设置自动叫醒呼叫。

基本呼叫管理系统（BCMS）（Basic Call Management System）：

- 对ACD呼叫处理活动进行记录，以生成报表。交换软件将与中继呼叫、分机呼叫、排队和与座席活动有关的信息发送给接收终端，在这些数据的基础上生成详细报表，便于客户确定座席的规模。

呼叫涵盖（Call Coverage）：

- 向可能不被应答的呼叫提供迂回应答点。

呼叫详细记录（CDR）（Call Detail Recording）：

- 对规定的中继群和分机详细记录所有去话和来话的信息，并将信息发送到CDR输出设备。CDR输出设备提供详细的打印输出，供系统管理员计算话费、分配费用、分析呼叫方式和跟踪不必要的呼叫。

呼叫前转—无条件（Call Forwarding –All Calls）：

- 允许打到一个分机号码的所有电话前转到一个预先选定的内部分机号码、话务员、特定话务员或公网的一个话音终端上。

呼叫前转--遇忙/无应答（Call Forwarding-Busy/Don’t Answer）：

- 当被叫分机号码占线或在规定的振铃次数后无应答时，呼叫可转到一个预先选定的内部分机、话务员、指定的话务员或公网的一个话音终端。

呼叫驻留（Call Park）：

- 将呼叫保留并转到应答信道，使该呼叫能在交换机的任何其它话音终端上应答。

呼叫代答（Call Pickup）：

- 在规定的呼叫代答组内的任何人均可在自己的话音终端上应答在组内其它分机上振铃的呼叫。

限制等级（COR）（Class of Restriction）：

- 确定各种呼叫发起和终止权限，单个无限制的COR或多达96个COR可得到实施。

服务等级（COS）（Class of Service）：

- 确定话音终端用户能否使用以下特性和功能：自动回呼、无条件呼叫前转、数据保密、优先呼叫、摘机信号、话务台认可和客房状态。

话务员建立电话会议（Conference-Attendant）：

- 允许话务员建立包括本在内的多达32名与会者的会议呼叫。与会者可来自系统内，也可来自系统外。

终端建立电话会议（Conference-Terminal）：

- 允许多通路话音终端用户建立32方会议电话而不借助于话务员的帮助。

涵盖回呼（Coverage Callback）：

- 允许主叫用户向被叫方点留言灯，使其呼叫主叫方。

直接拔入（DID）（Direct Inward Dialing）：

- 允许来自公用网的呼叫不经过话务台直接接到所拔分机上。

分布式通信系统（DCS）（Distributed Communication System）：

- 满足客户对多个交换机容量的通信要求。允许客户象操作和控制单个交换机一样操作和控制多个交换机。

免打扰（Do Not Disturb）：

- 允许终端用户、话务员、授权的前台话音终端用户请求除优先呼叫以外的所有呼叫在某一规定时间前不能终接于一特定的分机。

紧急接通话务员（Emergency Access to the Attendant）：

- 把紧急呼叫作为优先呼叫，接通话务员。这些呼叫可由系统自动拔出或由系统用户拔出。

设备限制级别（FRL）（Facilities Restriction Levels）：

- 向ARS和AAR功能用户提供级别限制，避免不经授权使用专用网络设备。每个发起设备（话音和数据终端、呼入连接中继线、远程接入中继线和话务员席）被指定一个FRL。在自动路由迂回（AAR）或自动路由选择内的每个中继也被指定一个FRL。

保留（Hold）：

- 允许话音终端用户暂时断开一个呼叫去接听其它来话或处理其它事情，然后再接回到原呼叫。

热线服务（Hot Line Service）：

- 摘机后自动拔叫预定的分机号码。

连选（Hunting）：

- 将打到一个忙终端的呼叫接到预先设定一组的其它终端上。连选是通过自动呼叫分配（ACD）、呼叫涵盖、直接部门呼叫（DDC）和统一呼叫分配（UCD）功能来实现的。

综合号码薄（Integrated Directory）：

- 允许装有显示终端的系统内用户访问系统数据库。用按键话机键入从系统号码薄中检索分机号码。号码薄含有按字母顺序排列的系统内全部话音终端使用者的姓名和号码。

综合业务数字网—基本速率接口（ISDN-BRI）：

- 提供ISDN终端接口和业务。这一功能符合ITU-T的ISDN-BRI标准。ISDN-BRI格式允许在同一条电话线中同时传送话音和数据。

综合业务数字网—基群速率接口（ISDN-PRI）：

- 允许系统用标准的ISDN帧格式（称为基群速率接口）与综合业务数字网相连。ISDN使系统用户可接入各种公用和专用网的业务和功能。本接口符合ITU-T和ANSI标准。

重拔（Last Number Dialed）：

- 使话音终端用户只需按一下重拔按键即可重拔上一次所拔的内部或外部电话。

留言呼叫（Leave Word Calling）：

- 允许本地交换机或分布式通信系统的内线呼叫主叫在不借助秘书或留言中心的情况下给内线呼叫的对方留言。

线路闭锁（Line Lockout）：

- 在单通路话音终端用户收到10秒拔号音及30称截按音后不挂机时，停止该分机号码的业务。

恶意呼叫追踪*（Malicious Call Trace*）：

- 为终端用户提供一种通知一组预定用户可能收到恶意呼叫的方法。本功能有助于检索与呼叫有关的信息以识别呼叫源。

音乐保留（Music-on Hold Access）：

- 将音乐源提供到被保留方的接口，以向被保留方保证连接仍然有效。

夜间服务—中继群（Night Service-Trunk Group）：

- 允许话务员或指定的话音终端用户去个别指定一个中继群或所有中继群为夜间服务式。于是进入该中继群的来话将接到指定的夜间服务分机（NSE）上。

远程终端（Off-Premises Station）：

- 提供一个建立与远程终端进行直接话音通信的方法。这些远程终端使用专用线路接口电路，并不占用系统有限的外部中继资源。

个人专用中继（Personal Central Office Line）：

- 与公用网建立直接联系，以确保秘密和直接接入交换局专用中继。

优先呼叫（ call waiting）：

- 允许使用独特的短促振铃呼叫一个忙线状态的单通路或多通路终端。

高级功能(CTI)：

资源管理系统（PMS）

接口（Property Management System（PMS Interface）：

- 提供系统和客户的PMS之间的接口。PMS允许客户控制用于医院和饭店环境的某些功能。

功能全面的酒店功能：

入住 / 退房 / 清洁完成

话务员 /  接待员可对每个客房分机进行入住 /  退房操作。

附加的状态信息还有“入住 +  房间清洁”，“退房 +  服务员在房间清洁中”

等。

在客房的入住状态，长途等级应用到每个分机。

叫醒服务

客人可以设置或取消叫醒请求。话务员 /  接待员使用专用电话机可以为客房

分机设置或取消叫醒服务。

未应答叫醒电话可被转移到话务员 /  接待员。

一位分机号码

为简化客人的电话呼叫， 用客房分机可以拨一位分机号码到指定的分机。 例如，

拨 1 到前台，拨 2 到领班，拨 3 客房清洁…

服务可基于部门组设置。

长途等级控制

话务员 / 接待员可以为客房分机改变长途等级。例如，当客人入住时，接待

员可以为客房分机开通长途电话。 长途等级只基于系统设置。 可选择等级 1-15。

客房间呼叫限制

为了控制客房之间的电话呼叫，话务员 /  接待员使用专用电话机可设置客房

分机之间的呼叫限制。

信息等待

话务员 /  接待员使用专用电话机可送信息等待信号到客房分机。客房分机的

信息等待灯闪亮，直到客人应答。

勿打扰

客房分机可设置 /  取消自己分机的勿打扰状态。另外，话务员 /  接待员使用

专用电话机可设置 /  取消客房分机的勿打扰状态。

直选台的饭店应用

DSS 直选台可以设置为饭店方式，显示每个客房的状态。

(信息等待   :  设置或未设置

叫醒服务 :  设置，未设置或未应答

客房状态 :  入住，退房，需要服务员，服务员在客房或查房

客房状态

为更好的客房管理，话务员 /  接待员使用专用电话机可以改变客房电话的状

态，包括：

·  可用房间

·  已占用房间

·  准备清洁的房间

房态打印

话务员 /  接待员的 DSS 控制台可以显示客房分机的状态。作为选项，连接在

CTA模块上的打印机也可用来打印房态报告：

·  房态（占用，可用，准备清洁）

·  客房分机的呼叫和长途限制信息

·  勿打扰分机列表

·  信息等待报告

·  早叫醒无应答报告

### 3.1.2 ACD功能

自动呼叫分配（ACD）在 ACD组成员中均匀的分配话务量。当 ACD组振铃时，系统自动的将电话路由到最长时间空闲的坐席。 自动呼叫分配比部门组和其他组服务更为有效-  它可以准确的判断每个坐席的工作量，从而分配电话。

可以将任何坐席分配到任何组。另外，一个坐席可以被分配到一个以上的组，同时只在其中一个组内被激活。例如，在午饭时间，当许多客户服务坐席缺席时，技术服务代表应答客户电话。

下述功能可进一步增强自动呼叫分配的应用：

•  ACD溢出（有通知信息）

对每个 ACD组，系统提供各种溢出选项。  例如，在所有坐席忙时，呼入的客户会听到初始的通知信息（称为第 1 通知）。这个通知可以是一般的问候，如，“感谢致电。现在所有坐席忙，请稍候，我们将尽快的为您服务。”如果呼入者继续等待，可以听到其他的通知（称为第 2通知）如，“您的致电对我们非常重要。一旦有坐席空闲，我们会自动接通您的电话，请稍候。”如果该 ACD组所有坐席仍然占线，这个电话会自动溢出到其他 ACD组或语音信箱自动话务台。如果溢出 ACD组的所有坐席也占线，自动倒退路由确保在两个组内第 1个坐席空闲时自动接通等待电话。

坐席登录和退出服务

ACD坐席可以登录和退出 ACD组。登录后，坐席可以接收 ACD组电话。退出后，坐席拒绝接收 ACD组电话。当坐席登录或退出时，坐席分机上的编程键和数码显示将指示坐席的状态。

紧急电话

如果 ACD坐席在接电话时需要援助，可以用紧急电话功能呼叫 ACD组管理人

员。  一旦管理人员应答紧急电话，ACD坐席和呼入者的电话自动被监听。如

果席需要援助，管理人员可以参加到这个通话中。对于没有经验的 ACD坐席，

紧急电话功能可以对有困难的客户提供技术援助。管理人员可以方便的听到谈

话，如果需要加入到通话中。

DSS 操作

ACD管理人员（组或系统）可以使用 DSS 直选台监视 ACD坐席的状态。对管

理人员来说， DSS 直选台是一个基本的工具。 一旦分配 DSS 直选台给管理人员，

最后一行的 10 功能键变为 ACD组功能键（看下面的说明）。当管理人员按

ACD组键时，直选台按键的闪亮速度可告诉管理人员组内的坐席是：

-    登录状态 (服务状态)

-    退出状态 (退出服务)

-    忙

-    紧急呼叫管理人员

-    不可使用或安装

灵活的时间表

ACD工作时间表帮助您分开 ACD组的白天时间段（工作时间）。您可以设置4 个工作时间表，并在每个工作时间表中分配 8 个工作时段。

头戴耳机（自动应答）

ACD坐席或 ACD组管理人员可以利用客户自备的耳机代替电话手柄。使用头戴耳机，用户可以用两只手做其他工作，并且保密通话。

呼入电话路由

呼入中继线可以自动路由到指定的 ACD组。ACD组直接振铃而不用经同事或话务员转移。

休息方式

休息方式临时的注销 ACD坐席的电话。系统有两种休息方式:-

-  手动休息方式

自动休息方式

管理人员，ACD组

您可以指定 ACD组的管理分机。一旦设置 ACD组管理分机，用户可以

-    使整个 ACD组退出服务。

-    在 ACD组退出后，检查每个坐席的退出状态。

-    恢复 ACD组的服务。

在编程时，可对每个 ACD组管理人员选择三种方式之一：

-    管理人员分机不接收 ACD组的电话。

-    管理人员分机只在溢出时接收 ACD组的电话。

-    管理人员分机向 ACD组其他坐席一样接收ACD组的电话（方式 2）。

管理人员，ACD系统

您可以指定 ACD系统的管理分机。一旦设置 ACD系统管理分机，用户可以：

-    使整个系统的 ACD组退出服务。

-    在 ACD组退出后，检查每个坐席的退出状态。

-    同时恢复所有 ACD组的服务。

话务量管理报告

系统提供全面的话务量管理（TMS）报告，帮助您分析 ACD话务量，系统利用和电话情况。参考话务量管理功能。

TMS报告以下 5 个内容：

-    分机的中继线电话存储

-    中继线的中继线电话存储

-    坐席的 ACD电话存储

-   ACD 组的 ACD电话存储

-    所有中继线忙报告

工作时间

工作时间功能可临时解除 ACD坐席的电话，他们可以不间断的在工作台前工作。当坐席完成了他们的电话应答，可能需要时间将填写重要的记录。系统有两种类型的工作时间：

-    手动工作时间

-    自动工作时间

热线键显示坐席状态

分机的热线键可以提供同事分机的“普通”忙线显示（BFL）和 ACD坐席的独特的 BLF。

排队状态滚动显示

为电话量的跟踪，用显示型专用电话，按一个可编程功能键可以观察任何

ACD组的排队显示。 用户可以用音量键滚动显示整个系统的 ACD组排队。

来自语音信箱的溢出通知

如果系统中没有安装用于 VRS的 DSP 子板， NVM-系列语音信箱系统可以提供 ACD溢出通知。当呼入电话排队时，定义的语音信箱 ACD通知信箱提供溢出信息。

退出排队（有 NVM-系列通知）

退出排队将 NVM-系列电话路由信箱用于通知信息，为排队中的呼入者提

供增强的选项。在听到这个类型的通知后，他们可以选择排队等待或拨另

一个目标的号码。这个目标的典型设置为话务员，一个信箱或一个分机。

NEC SV8100 媒体网关

这些可堆叠的模块化硬件要素能够为您的网络提供支持应用的数据、语音、传真、视频以及消息处理功能。它们支持诸如交换机内部网联、控制接口、端口接口和机柜等硬件要素。对于在分组交换网络和电路交换网络之间选路的承载电路以及信令业务，它们都能够支持。NEC 媒体网关针对企业级电话进行了优化，并且能够提供从混合环境（如IP和TDM）到100%的IP环境的多种灵活性强、性价比高的部署选择。

主要特点：

·能够与基于标准的数据网络实现互操作，从而提供最大限度的灵活性并降低总体拥有成本

·冗余性功能

· 分布式网络提供将您的网络扩展至企业边缘的高性价比途径

·针对企业级电话技术进行了优化（语音，数据）

·通过任何公共或专用网络联系用户

·互操作性以及网络诊断

·高性能的物理网联集中

·可堆叠的模块化可配置部件解决方案

·部署选项包含标准机架安装系统或NEC SV8100 的升级

在过渡到IP的同时充分利用您的现有技术

NEC企业级IP解决方案旨在满足当今企业各方面的需要，包括增加营业收入、降低成本并更高效地利用资源。它们提供了一种受欢迎的替代方案，让企业无须重新建设其语音和数据网络。现在企业无须重新投资，它们只需要充分利用对NEC或其他厂商的现有投资，对网络进行重新构思，同时向全面融合的网络过渡。此外，企业也能够从零开始，轻松构筑全面融合的网络，并且不必担心它们将来必须彻底翻新目前的投资。

互操作性标准：H.323、QoS、通过控制媒体服务器和媒体网关：H.323、SIP。

网络标准：以下所有解决方案均支持IP、ISDN-PRI ISDN-BRI.

## 3.2 NEC IP语音系统

### 3.2.1 NEC IP解决方案硬件概述

NEC企业级IP解决方案是一个全新的产品，其设计可提供百分之百的IP解决方案。它不仅具备了全套的业务级性能和应用，而且提供了SV8100向融合网络过渡的途径。解决方案在网络侧和用户侧均提供了一流的VoIP能力，从而为IP网络带来SV8100系统的丰富呼叫处理性能。NEC的IP解决方案是一个完全基于标准的解决方案，可以在一个开放的系统环境下提供高水准的互操作性和灵活性。

NEC IP语音产品的核心是H.323及SIP信令，这是一个在IP语音（VoIP）领域占据统治地位 的工 业标准。其在网络侧和用户侧都采用了这一信令标准。

在NECSV8100SV8100上实施IP解决方案需要两个接口卡板：CPU和VOIP卡。它们均通过标准的以太网接口与IP网络连接。

VoIP卡

VoIP卡用于IP信息流处理，我们将在本文的其余部分使用更 一般的术语“媒介处理”予以表述。

媒介处理器不占用SV8100的槽位，用于时分复用（TDM）总线与IP网络之间音频信息流的转换处理及音频业务的传输，而呼叫信令的处理由SV8100呼叫处理器来完成。

为将话音从TDM总线传送到IP网络，IP媒介处理器采用数字电路对脉冲编码调制（PCM）方式的音频信息进行采样并从TDM总线中取出，经过增益调整，并在需要时针对电话会议的需求进行音频组合。由此得到的音频样本将通过数字信号处理器（DSP），并使用选定的编解码器（例如G.722）对音频进行编码。DSP输出将以RTP实时传输协议格式包装，并采用UDP协议封装然后传输到目的地。这些话音包使用互联网协议（IP）传输到远端。IP媒介处理器到以太网的物理连接则采用 标准的10/100baseT。

从IP网络到网关TDM总线的音频遵循类似的通路，但方向相反。音频样本从以太网发,通过IP协议堆栈，然后以UDP包格式进行传递。系统首先对UDP包的RTP包头进行语法分析，然后将包内的音频抽样信息传送到延迟抖动缓冲器，最后由DSP处理器对音频编码进行解码(例如G.722)。DSP处理器输出的话音还将被进行回声消除处理，所得结果将通过数字电 路传输，最终将PCM音频信息传送到TDM总线。

IP媒介处理器支持业内通用的音频编解码标准：G.711（A-律和Mu-律）、G.723和 G.729  。

IP媒介处理器还支持实时传输控制协议（RTCP）。RTCP提供了有关延迟、抖动、包丢失 及其他数据的控制信息，有助于分析语音质量。

IP媒介处理板提供数字信号处理器（DSP）资源，所有呼叫可以动态地使用这些资源。无压缩话音信息呼叫（例如G.711编码，带宽为64Kbps）占用一个DSP资源，采用压缩编码方式的话音信息呼叫（例如G.729编码，带宽为8Kbps）使用两个DSP资源，其中一个用于编码/解码，另一个用于话音压缩。IP媒介处理板可以同时支持采用多种编码方式的话音信息呼叫，如果所有呼叫均采用无压缩编码，则每块板可支持32/64/128个呼叫。

该板支持动态延迟抖动缓冲器。动态延迟抖动缓冲器将自动调节延迟时间，以确保话音的连续性。

IP话音信息流处理

NEC SV8100在处理IP网络上的话音信息传输时采用了最先进的技术。话音信息的打包和传输机制是完全基于业界标准设计的.本节将描述NEC IP解决方案提供的额外功能。

NEC呼叫处理为用户提供了功能丰富的通信系统，以及可以针对每一个呼叫进行动态的呼叫控制的能力,从而使得合理利用网络带宽和资源成为可能。

VOIP的资源分配

只有当话音信息需要在TDM总线和IP网络之间传递时才需要占用媒介处理器板的资源。这意味着用户只需配备可以处理其希望同时处理的最大呼叫量的媒体处理器卡板即可，而无需考虑所拥有的IP话音终端的数量。当同时发起的IP呼叫数量多于客户拥有的媒介处理器板可以同时处理的呼叫量时，将出现呼叫阻塞现象。NEC呼叫处理软件可以处理这种堵塞现象。利用SV8100的先进功能，通过中继的呼叫将被通过备用路由传输或处理。IP分机发起的呼叫将被拒绝；发往IP设备的呼叫将利用呼叫涵盖功能转送到其它设备来处理。

RTP信息流的重定向(shuffling）

NEC SV8100可支持对话音信息包以shuffling方式来处理。下面我们通过一个例子来了解这一处理方式是如何实现的.假定用户拿起一部IP电话（简称为IP1)，NECSV8100将在该电话和媒介处理器之间建立一条话音承载通道，并提供拨号音。当IP电话拨叫一个号码时，它将可以接收到呼叫进程指示信息:除了回铃音外，还可以接收录音通知或其他呼叫进程指示。呼叫进程指示是一个非常重要的功能：因为IP电话没有其他更好的获得反馈信息的办法，而IP软件电话不能提供NEC呼叫服务器和PSTN网中的详细呼叫信息，包括以不 同语言播出的录音通知和不同国家的信号音。

假定呼叫被另一部IP电话（IP2）应答。如果两部电话都支持shuffling功能，系统将切断 NEC呼叫服务器和IP1之间的话音通道，同时在IP1和IP2之间建立一个新的直连话音通道（一个“点到点”连接）。这种“点到点”连接可以最大限度地缩短话音延迟，也就是说可以最大限度地提高话音质量,呼叫所占用的媒介处理器和TDM资源的被释放。此时,媒介处理器资源只在呼叫建立阶段（一般只是很短的时间内）被呼叫占用。因此,系统可以比在未采用shuffling方式时提供高得多的呼叫处理能力。

下面继续以此为例，并假定IP1现在按下了“会议”键。此时IP1和IP2之间的点到点话音连接将被两条话音连接所替代：一条从IP1到NEC呼叫服务器（传送拨号音以及新呼叫的呼叫进程），另一条从IP2到NEC呼叫服务器（传送保留音乐）。当IP1通过系统的PSTN中继完成其向第三方发起的呼叫并再次按下会议键时，系统将通过媒介处理器板建立电话会议。需要注意的是，当第二次按下会议键时,已建立的话音通道未发生任何变化，这是因为IP1和IP2已经并正在与媒介服务器板通信。

如果对PSTN的用户呼叫结束，系统将再一次重新建立IP1和IP2之间的IP话音通路，NECSV8100将释放其媒介处理器和TDM资源。NECSV8100的shuffling功能使系统以最少的资源提供了最高的语音质量。

### 3.2.2 服务质量（QoS）

当谈及IP语音传输（VoIP〕时，服务质量（QoS）代表的是在IP网络上传输的语音的质量。不幸的是，由于缺少对在IP网络上进行端到端信息传输的服务质量保证的相关描述，VoIP的话音质量难以让人接受。语音业务可能与数据业务及其他IP网络业务发生冲突，导致话音包的丢失、延迟以及延迟抖动，其结果直接造成了语音质量的降低，难以被客户接受。

在着手处理这一问题时，重要的是认识到NEC SV8100及其所连接的IP电话只是IP语音呼叫的终端设备，NEC SV8100 IP网络。在短期内，还存在着某种补救措施可以提供适当的话音质量，而无需广泛部署具备QoS保障能力的IP设备。NEC提供了网络配置指南，可以为IP网络的建设提供详细的建议。几乎所有这些针对IP设备的配置的描述均与NEC的通信服务器无关。

NEC的解决方案提供了一种能力，可以在没有端到端QoS SV8100下引导话音信息优先通过IP网络传输。大多数IP设备厂商允许其IP交换设备管理一大批UDP端口（在某些情况下，是IP地址），这些端口或地址所传输的IP信息可以被定义为是否优先处理。NEC还支持对话音信息传输端口的管理能力。如果合理的管理和配置IP网络和NEC通信服务器，那幺话音业务将可以至少在部分网络中得到优化处理。

NEC SV8100S提供了基于标准的QoS保证措施实施。其中包括两个部分：

- 在第二层，支持以太网标准802.1p和802.1q协议，定义了以太网信息包头中的比特标识位，这些标识用于区分在以太网的第二层优先处理哪一类信息。

- 在第三层，支持IP标准中的区分业务，该业务将服务类型字段中的相关比特位定义为与某种特定业务相关联。在端到端的IP设备中，这些业务可被优先处理。对该业务进行设置的操作在NEC SV8100中进行。

- 在第三层，支持IP标准协议。

将上述两整合，可以利用这些QoS保证措施确保话音业务在端到端之间被优先处理。当然，还需要IP网络中装有可支持这些QoS保证能力的网络设备，并已被设置成优先处理话音业务。

延迟抖动缓冲器

当语音通过IP网络传输时，会遇到大量预想不到的多种多样的延迟。这些延迟可能是在话音抽样信息未被传输到IP网络之前发送设备的操作系统所产生的固定延迟，也可能是信息在以太网上传输时遇到的网络冲突（QoS无助于此问题的解决）所引起的延迟，但其中最坏的情形也许是当信息在IP路由器和交换机中排队时所产生的延迟。这些延迟造成的最大问题并不只限于延迟本身，而是会造成信息到达时间间隔的变化。

在一个合理配置的网络中，在起始端以10msec（毫秒）间隔发送的话音信息包，在接收方也应当以10msec的间隔到达。然而在实际中，某些信息包之间间隔为10msec，而其他则可能会因为很差的网络性能成为100msec或更长，从而导致一系列延迟到达的信息包同时到达接受端，即使在经过优化的网络中也可能出现这种情况，这一现象就称为“延迟抖动”。

在接收端，到达的话音信息包被送到到DSP中的音频编解码器。音频编解码器要求话音信息包要被连续传送。因此，在IP网络和音频编解码器之间需要某种机制来消除抖动，而满足这一要求的机制就是使用延迟抖动缓冲器，它的作用就是来调节信息包之间的延迟间隔。

最简单的延迟抖动缓冲器是静态延迟抖动缓冲器，它在各个信息包之间所增加的延迟是固定的。例如，假定您希望IP网络中最大的预期抖动为100msec。静态延迟抖动缓冲器在把到达的话音信息包送往音频编解码器前，让信息包在队列中等待100msec，从而插入100msec的延迟。如果网络中的最大延迟间隔为10msec，则缓冲器的信息包队列中将始终存在10个信息包。如果某个信息包突然延迟了50msec，队列将变短，因为DSP取入了样本，但没有新的来自网络的信息包。如果此刻同时到达5个新的信息包，队列将重新被排满。缓冲器的目的是为编码解码器提供无抖动的信息输入，但却增加了延迟时间。

静态延迟抖动缓冲器不是一个最好的选择，这是因为它们将增加固定长度的延迟（例如100msec），即使实际的网络情况非常好，只产生很小的延迟甚至没有延迟时，也是如此。NEC解决方案中采用的是动态延迟抖动缓冲器，可以自动调节需增加的延迟，从而对网络的变化作出响应。

信息包丢失和错序

信息包丢失是指发送的信息包没有被目的地完整接收。为确保VoIP网络具备好的语音质量，包丢失率必须小于2%。业务类别的差异将导致对包丢失的要求有所不同，例如：

- G.723和G.729编解码器对包丢失的要求比G711编解码器更严格；

- 音号音对包丢失的要求比语音更严格（信号音检测器通常只允许信号音有2%的变化）

- 有规率的包丢失对包丢失率的要求比随机包丢失更严格。

信息包错序对VoIP来说与包丢失非常类似。如果信息以混乱的次序到达，它通常将被丢弃，因为按混乱次序还原信息毫无意义。网络有时会因为堵塞或其他瞬时故障将某个分组通过不同的路由发送，这就造成信息包可能会不按正确次序到达目的地。

DTMF数字信息的处理

在世界大多数地区，利用信号音来在PSTN网上传输信令信息，例如双音多频（DTMF）信号音。这些信令信息不仅用于呼叫路由处理，它们还用于诸如语音邮件检索等应用。

然而，利用信号音传输不太适合于IP网络。根本问题在于诸如G.723.1等许多低比特率音频编解码器是针对人类语音和非按键音优化的。这些编解码器可能会混淆音调，使得它们在远端不能被DTMF检测器所正确辨认。另一不太常见的情况就是，即使采用高比特率的编解码器（如G.711），IP网络还是可能遇到堵塞，这将暂时导致超出抖动缓冲器处理能力的较长的延迟。当编码解码器没有输入时，信息流将被中断，于是出现砰声、点击声或无音的情况，这将导致DTMF检测器错误地认为某一信号音出现两次，或根本没有出现。

H.323协议提供了使用Q.931中INFO消息包（keypad IE）传递带外信号音 （指话音频带外）的标准机制。

假定一部连接到SV8100交换机的基于电路交换方式的电话终端通过一条H.323中继与另一个SV8100系统建立呼叫连接后访问与该台SV8100系统连接的语音邮箱系统（如Intuity），该电话机按下一个数字键。该按键所发出的信号音将在到达媒介处理器板之前在话音频带内传送，当媒介处理器板检测到该信号音后将其从IP语音信息流中取出，并利用上面所讲到的使用H.323协议传输信号音的方式通知呼叫处理软件。另一个SV8100系统接收到这一数字信号后重新产生带内的DTMF信号音并发往Intuity系统。除了高度的可靠性之外，带外数字信号传输还允许SV8100系统支持更丰富的功能。例如，允许不使用DTMF方式传输带内信号音的设备（如SV8100系统话务台等）依然可以与使用DTMF方式传递信号音的设备共存。

传真

正如上面提到的信号音处理方式一样，传真信号音的传输也可能会被混淆，从而使通过IP进行传真传输带来困难。解决这一问题的简单方法是不使用低比特率编解码器来处理传真，转而采用G.711方式编解码器。G.711编解码器不会混淆传真信号音，因此传真传输能够可靠地进行。

不幸的是，当客户IP网络的配置仅支持低比特率编解码器时，这种解决方案是不可行的。为解决这一问题，H.323协议提供了使用T.38编解码器进行传真传输的能力。

在H.323协议中实现对T.38的支持是不容易的，因为系统可能根本不知道在一个呼叫中什幺时候要发送传真。系统还会象处理其他语音呼叫那样建立呼叫，可能还会使用G.729编解码器。当呼叫连接建立之后，传真发送方发出带内传真信号音。该信号音必须由发送方的媒介处理器板检测，并将其从带内IP话音信息流中分离并通知呼叫处理软件。呼叫处理软件随后中断G.729话音信息的传送通道并建立T.38信息的传送通道。

对多个IP网络分区的管理

NEC呼叫处理方案支持建立多个IP网络分区的概念，这些区域相互间可以是连接的，也可以是未连接的。例如，一个客户可能在一个大的城市内拥有两个相互隔离的小校园网，通过广域网相互连接，并由同一台NEC SV8100通信功能。NEC IP解决方案允许该客户将每个校园网定义为一个IP分区，并将这些分区与VOIP板相对应。通过这一机制，用户将可以使用他所在校园网内的系统资源。客户将可以选择只使用所在区域的资源，或是选择当本区域资源枯竭时选择使用在另一区域的资源。

NEC SV8100还允许客户管理在两个分区之间的音频编解码器。在上述两个校园网的例子中，跨越WAN的IP连接可能会有带宽限制，这促使客户希望在两个校园之间的WAN中使用较低比特率的编码解码器。客户可以允许在同一区域内使用任何编解码器，但在两个区域之间只使用编解码器；客户还可以选择禁止跨越WAN传输语音。在实际中，客户的IP网络拓扑和基础结构可能会非常复杂，而客户需要能够设置大量的区域并定义在这些区域间如何处理话音通信的能力。当然，网络分区可以依据机构的界限划分来定义而不是按照网络拓扑来划分，从而客户在各个机构之间广泛使用VoIP通信方式。这种支持多个网络分区的能力为客户在企业IP网络上实施VoIP应用提供了巨大的灵活性。

NET-LINK

在几台SV8100系统之间通过IP连接(LAN / WAN)，建立一个独立概念的系统。

•“主（Primary）” 系统控制所有节点系统。

• 系统最大容量是 200 Trunks / 512 Extensions.

• 最大 16 节点可连接到一个NetLink.

• 支持 “全功能透过”。主系统和远程系统的CPU(CD-CP00)之间, 系统数据以TCP方式自动定期同期。

• 支持 “残存性 (Fail-Over)”功能，防止全网络失调 （prevent the whole network down）。在“主”系统网络内发生故障时，预先指定的“第2顺位”系统代替“主”系统工作。

## 3.3 SV8100 语音通信系统总汇

作为NEC企业级PBX解决方案的有机组成部分，NEC SV8100提供了高度灵活性、扩展性以及可以经过混合并互相匹配以创建客户定制解决方案的基于标准的部件。基于NEC SV8100 所提供的强大功能，能够实现单一的，流线型网络的集中而高效的管理，与此同时提供最优的呼叫处理质量和可靠性。

### 3.3.1 NEC SV8100 总体介绍

SV8100 是基于 IP 的通信系统，提供强大的功能，在局域网（LAN）和广域网(WAN)

中进行纯 VoIP 通信。

DT700 系列电话通过 10Base-T/100Base-TX 缆线连接到局域网（LAN） ，内置 HUB实现电话与 PC 的连接。系统在 DT700 系列电话之间提供具有语音压缩功能的点到点的连接，实现现有 IP 电话的功能并增强了用户界面。对于广域网(WAN)来说，系统通过基于 IP 的 CCIS, 基于 IP 的远程系统单元，在具有语音压缩功能的 IP 网络上提供点到点的连接。

SV8100 支持现有的时分复用（TDM）技术，提供传统电话和中继线接口，如模拟电话机，数字电话机 (DT300 系列)，模拟网络和数字网络 (ISDN, 等)。

一个 19” 机柜可容纳总共 104 个端口（80个数字终端） 。为了扩展，系统可以增加 3个 19” 机柜，最大 444 个端口（368 个数字终端） 。通过 IP 连接，再增加 4个 19” 机柜，SV8100 系统最大可扩展为 512 个端口。

使用VoIP 板卡， 系统可实现传统电话/中继线和DT700系列电话/IP网络之间的通信，VoIP 板将基于数据包的语音数据转换为基于 TDM 的语音数据，反之亦然。点到点的IP连接和基于TDM的连接均由CPU板控制。 CPU板内置设备寄存服务器 （DRS）和 IP 电话机连接的单一接口点，PCPro 和 OAI / ACD服务器。

纯 IP 系统兼容 TDM 交换

SV8100 支持纯 IP 交换（点到点连接）和时分交换。 纯 IP交换用于 DT700 系列电话机之间的通信， 和与其他 SV8100 系统的 CCIS / 远程单元的通信。 另一方面， TDM交换用于传统电话 / 中继线的通信。 位于 CPU板上的 VoIP 板卡用于 IP 网络与传统网络的连接，将基于数据包的语音数据转换为基于 TDM 的语音数据，反之亦然。

### 3.3.2 VoIP通信网关

NEC SV8100 凭借其出色的可扩展性、特性和系统正常运行时间，成为要在园区网络和大型办公环境中运行关键的语音通信应用软件的企业的理想之选。它无缝集成了传统的电路交换网络和IP 语音通信网络，旨在向TDM/IP 环境中所有的终端设备提供核心语音通信网关业务，具体包括：

- 音频生成和检测

- 呼叫分类

- 协议转换

- 音频处理

- 语音编解码器压缩和转换

- 公告存储和回放

- 电话会议的音频混合

### 3.3.3 主要电路板

主控板：

SV8100 的 CPU 板是纯 IP 连接和 TDM 通信的心脏。CPU 板使用 32 位微处理器。

使用这个处理器和 DSP技术，CPU板集成如下功能。有些功能需要软件许可码。

DTMF 接收器

来电显示接收器

来电显示发送器

MF 发送器 / 接收器

10/100 以太网接口

2个控制继电器

MOH输入端口

群呼广播输出端口

内置语音信箱 (VMDB)

VoIP                                            CD-CP00 (SV8100 中央处理单元)

另外，使用先进的 LSI 技术，使得 CPU 板卡的尺寸最小化， 内置 O&M NIC 端口

(10/100M) 和 VoIPDB 不需要占用机柜的槽位，VoIPDB 板卡提供 VoIP NIC（千兆以太网）端口。O&M NIC端口链接于 LAN/WAN用于 PCPro, SMDR, OAI 服务器的交互工作，VoIP NIC端口链接于 LAN/WAN用于 DT700 系列电话的控制信号和语音信号 (RTP)等。

高密度的传统电话 / 中继板 :

SV8100 较多的传统电话 / 中继线板卡采用主板 + 子板的结构。如果初次安装时只安装了主板，增加子板很容易实现电话 / 中继线的扩展。增加子板后，电话 / 中继线板卡最大支持 8/16 端口。使得物理系统尺寸小型化。一个分机状态 LED

♦  一个板卡状态 LED ，一个分机状态 LED

♦  恒流源馈电  (25mA / -28VDC)

♦  支持反极信号  PZ-8LCE 子板连接器

♦  铃流发生器   支持来电显示发送

♦  支持留言灯

模拟分机子板                                模拟分机板

通用槽位 (19” 机柜) ：

19” 机柜用于安装传统电话 / 中继线板。一个 19” 机柜有 6 个通用槽位和 1 个扩展连接槽位。而且，特殊应用板卡也可安装于通用槽位，没有复杂的限制。使得客户报

价和安装非常容易。

数字分机电路：

♦ 8 路(CD-8DLCA) 或 16路 (CD-16DLCA) 数字分机电路（用于连接数字分机，DSS 直选台，SLT(1)-U( ) ADP，PGD(2)-U10 适配器）。

CD-16DLCA

PZ-32IPLA/PZ-64IPLA/PZ-128IPLA (VoIP 子板)：

PZ-32IPLA/PZ-64IPLA/PZ-128IPLA 子板

在 IP 网络和 PCM HIGHWAY 之间转换

RTP（实时转移协议）数据包。

这个子板安装在 CD-CP00 板之上。

IP 电话机直接连接于 IP 总线。

如果 IP 电话需要与其他电话建立通信，

这个子板实现 IP 数据包信号到 PCM 信号的

转换。

IP 电话机与SV8100 系统的非 IP 电话机

之间的通信，或拨打和接收外部电话需要 PZ-32IPLA/PZ-64IPLA/PZ-128IPLA 子板。 IPLA 子板提供语音（RTP/RTCP）处理功能。电话控制功能由 CD-CP00板完成。CD-CP00 板上同时只能安装一种 IPLA (32, 64, 或 128) 板。

安装简便 (前面板缆线插口和增强的 O&M 工具)：

缆线连接插座 (RJ-45 或 RJ-61) 位于每个机柜和板卡的前面板上，提高了缆线安装

的工作效率。而且， PCPro 提供增强的用户界面。 快速设置工具提供简易的系统

数据编程，缩短了基本系统配置的时间。

PZ-VM21 (语音信箱子板)：

SV8100 语音信箱是带有自动话务员功能的内置语音信箱。在语音信箱的功能外，这个子板还提供语音响应系统（VRS）和可选的 MODEM 功能（用于远程维护）。

这个子板安装在 CD-CP00 板之上，提供如下功能：

PZ-VM21 – 提供 8/16 通道 VRS / 语音信箱（CF 卡）和一个单通道 V34

MODEM。

PZ-VM21 (语音信箱子板)

备份和恢复数据

为谨慎起见，建议备份客户数据。有两种方法可以进行数据备份 – 用 PCPro 和直接通过 CD-CP00 板的USB 存储器口存储到 U盘。使用 PCPro，在应用菜单中选择下载

数据并将这个文件存储到 PC的硬盘。 如果使用 U盘存储，把空的 U盘插到 CD-CP00 板的 USB 端口， 执行编程存储客户数据。

如果需要重新装载数据，装载数据的方法取决于存储的方法。使用 PCPro，在应用菜单中选择上传数据。如果数据存储在 U盘，把 U盘插到 CD-CP00 板的 USB 端口， 执行相关编程装载客户数据。

技术规格

- 支持的配置和可用性选件

      - 直接连接

      - IP 连接：标准/双工可用性

      - 多连中央交换：标准/双工/关键可用性

- 电话兼容性

      - 模拟接头/振铃设备，如单线电话、调制解调器或第3 组传真机

      - NEC SV8100 系列数字电话

      - NEC SV8100 系列IP 电话

      - NEC IP Soft phone

      - NEC IP Agent

      - NEC Softconsole

电源消耗 ：

环境要求：

温度和湿度 ：

机柜, 电话机, 直选台, ADA, APR

工作温度:  0°C ~ 40°C

推荐存储温度: -20°C ~ 60°C

工作湿度:    10 ~ 90% RH (无凝结)

推荐存储湿度:    10 ~ 90% RH

单元板  - PZ-BS10, PZ-BS11, PZ-VM21, PZ-ME50, CD-8DLCA,

CD-16DLCA

工作温度:  0°C ~ 40°C

推荐存储温度: -20°C ~ 60°C

工作湿度:    10 ~ 90% RH (无凝结)

推荐存储湿度:    10 ~ 90% RH

单元板  - CD-8LCA, PZ-8LCE, CD-4COTA, PZ-4COTE, CD-PRTA

工作温度:  0°C ~ 40°C

推荐存储温度: -20°C ~ 60°C

工作湿度:    10 ~ 90% RH (无凝结)

推荐存储湿度:    10 ~ 90% RH

门电话

工作温度:  -20°C ~ 60°C)

工作湿度:    10 ~ 90% RH (无凝结)

SV8100 电源 – MPS7101

工作温度:  0°C ~ 40°C

推荐存储温度:-40°C ~ 75°C)

工作湿度:    20 ~ 95% RH (无凝结)

推荐存储湿度:    10 ~ 95% RH

存储备用电池

在系统停电时，CD-CP00 的备用电池可用于保存时钟/日历和重拨缓冲器中的数据。

在满充电的条件下，电池可使用 3 年。系统编程存储器中的数据（客户数据）只有

在第一次初始化时被擦掉。在电源供电恢复时，系统中的单元板回到正常工作状态。

售后服务承诺

典型客户

# Text boxes

IPLA安装在CD-CP00上

公司网络(LAN/WAN)

CN1 (IPLA)

CN7 (CP00)

可以在此处打印公司LOGO

Clear

Silver

Red

Blue

Wood

(initially attached)

全屏话务台状态

Compact Phone Mode

全屏话务台状态

全屏话务台模式

Tool Bar Mode

Compact Phone Mode

Desktop Terminal Image Mode

Open

CD-P00

SW-HUB

NEC Proprietary

客房efang

前台

PMS Application

Guest Room

主节点

远程节点

远程节点

CD-CP00

IP Network